R U G G E D G U A R D TO U R S O L U T I O N

Z-6200C	Z-6200D	Z-6200E

❶ Sensör Alanı	       ❷ L E D göstergesi

❸ Model için görüntüleme Z-6200D   ❹ Etiket alanı

❺ Model için meşale Z-6200E

❼ Kayma önleyici alan

❻ Model için geçiş Z-6200E

❽ U S B girişi

R F I D Okuma

RFID okuyucunun kontrol noktasına, yakınlık sensörüne dokunmasına gerek yoktur. Kontrol noktası duvara monte edilebilir. Su geçirmez ve uzun ömürlüdür.

Ekran / Aydınlatma Uzantısı

Devriye zamanı, etiket numarası,darbe kayıtları ve depolama kapasitesi anını görüntüler.

Güçlü bir LED aydınlatma, her devriye gecesinde güvenlik görevlileri içim güvenlik mesafesini 50 metreye çıkarır.

Etki Kayıtları

Etki kaydı, çalışanın cihazı sabote ettiği bir zamanlamadır. Bu zamanlama sayesinde bakımın sorumluluğunu sormak,verimliliği arttırmak ve devriye çalışmasında darbe kayıtlarını almada yardımcı olur.

Gerçek Zamanlı Mesafe Uzantısı

WIFI,GPRS,IP/TCP,USB kablosu ile verileri gerçek zamanlı olarak iletmek için GPRS’e sahip olmayan temel okuyucuların veriyi bulut tabanlı yazılıma yüklemeye yardımcı olan bir istasyon kullanılabilir.

| Teknik Özellikler |
| --- |
| Model | Z-6200C | Z-6200D | Z-6200E |
| İşlev Uzantısı | Yok | Görüntüleme | Aydınlatma |
| Okuma Teknolojisi | Okuma 125kHz E M(I D) proximity etiket |
| Malzeme | Alüminyum alaşımlı iş gücü tüketimi:30mA |
| Depolama Kapasitesi | 80,000 adet |
| Darbe Kayıt Kapasitesi | 32,000 adet |
| Çalışma Sıcaklığı | -20 to 70 °C |
| Çalışma Nem Aralığı | 30% to 90% |
| İletişim | U S B kablo |
| Batarya | 3.7v dahili şarj edilebilir Li-ION pil |
| Komut Sistemi | L E D + Titreşim |
| Standart Aksesuarlar | Very kablosu, güvenlik koruyucu kapak,şarj cihazı,yazılım |
| Baud Hızı | 115,200Bps |
| Performans | I P 67, su geçirmez,darbeye dayanıklı |
| Ölçüler | 130mm x 40mm x 25mm |
| Net ağırlık | 170g |

L A N Server

L A N system(L A N)

Switch

Client A

(L A N)

Client B

(L A N)

G P R S

WiFi     I P/T C P

Web patrol(WA N)

Cloud Server

Office

(WA N)

A P P

Inquiry

Stand Alone	L A N		WA N

Şarj Cihazı	U S B kablo	Kasa	Yazılım     Kullanım kılavuzu

# Text boxes

Find Out Who Your Guard’s Been Destroying Device!

Faydaları

Çalışma Haritası

İçerik