SECUSTAR X-RAY CİHAZI SECUSTAR – 10080

ORGANİK VE İNORGANİK

Model: JC- 10080

Genel Özellikleri

Tünel Ebatları: 1000mm×800mm Konveyör Hızı: 0.23m/s

Taşıyıcı Yüksekliği: 330 mm

Konveyör Max. Yük : 200kg

Muayene Başına X ışını Doz <0.5uGy

Tel Çözünürlüğü : 38AWG Garanti 40 AWG bantlı

Mekansal Çözünürlük Düzeyi: dia1.0mm,Dikey: dia1.0mm

Penetrasyon: 38mm çelik garantisi。

Penetrasyon Çözünürlüğü :32AWG ,telin 22 mm kalınlığında alüminyum altında görünür.

Film Güvenliği : ASA/ISO1600 Film Garantili

X Işını Sızıntısı : <0.1 μGVy/h (harici gövdeden 5 cm mesafede)

Görüntü Sistemi

Teknik İlke: Çift enerjili X- Işını Görüntüleme; Çift L Şekilli Dizisi

Görüntü Ekranı: Yüksek çözünürlük  1280×1024;

Görüntü Geliştirme: 1-64 kat büyütme sürekliliği , Renk/ BW, negatif, yüksek / düşük penetrasyon, organik / inorganik sıyırma, genel iyileştirme ve sahte revk vb.

Görüntü Geri Çağırma :  Önceki tüm görüntüler geri yüklenebilir.

Patlayıcılar ve Narkotik Algılama:  Patlayıcılar - uyuşturucu alarmı ve atoma göre vurgulama yapar.

Yüksek Yoğunluklu Bölge Alarmı: Tehditlerin ve kontrabandların gizlenmesi için aşılmaz bölge alarmı ve vurgu yapar.

Tehdit Görüntü Projeksiyonu: Tarama işlemi sırasında, uyanıklığın bakımının yanı sıra resim tanımlama yeteneğinin eğitimi ve değerlendirilmesi için kuramsal, ancak gerçekçi görüntüler de dahil olmak üzere bagajın içime yerleştirin.

Resim Arşivi: Otomatik olarak saklanan 120.000’e kadar görüntülü, USB diske aktarımını ve JPG, BMP ve diğer genel formatlara dönüştürülmesini sağlar.

Çeşitli İşlevler : Zaman / tarih göstergesi, sayaçlar, kullanıcı yönetimi, sistem açık/röntgen çekme sayaçları, kendini test etme gücü, yerleşik tanılama olanakları, çift yönlü tarama, sistem günlüğü, sistem bekleme ve uyarıcı eğitimi.

Ağ Uygulamaları: Görüntü merkezileştirilmiş depolama ve tanımlama, iş istasyonunu tekrar kontrol etme ve ağ TIP, vb. Gibi Ethernet LAN ve Windows platformuna dayalı çoklu uzak uygulamalar kullanılabilir.

Görüntü Süreci : 24 bit gerçek zamanlı işleme, 6 renk analizi, Görüntülenen resimler işaretli tarih ve kimlik HAYIR, Çanta sayısını say, Hafıza gri düzeyi: 65536

X-RAY Jeneratör

Genel Özellikler: Üstten alta Anot Voltajı: 140-160kv (ayarlanabilir) Soğutma /

Çalışma Şekli : Yağ Soğutma /% 100

Bilgisayar Özellikleri:

Kasa : chassis ATX/Matx şasi

Güç:  80+bronze ps/2 sps 300w ATX(DELTA)ROHS

Ana Tahta : H61,LAG 1155 Micro ATX,2VGA/LVDS/(DVI optional)/10*com/1*LPT/2GeLAN/PCI/ PCIe/AMP/10*USB

İşlemci :  Celeron 2.5G 3m 1155p G540(G)

Depolama:  2G DDR3-1333 240PIN 256X8 HYX(g)TS 5KNN 28100-3Y Hard Disk: SEAGATE 500G 3.5” IDE 5KRPM(G)

Diğer Özellikler

Uzatma Silindirleri : İsteğe Bağlı(100cm uzunluğunda roller)

UPS kamera sistemi ve fotoğraf özeliği opsiyoneldir.

Destek kart okuyucu ve operatör erişimi （opsiyonel）

CD DVR/RW birimi : Opsiyonel

Bilgisayar Sistemi : XP sistem

İsteğe Bağlı Monitör 17/19 inç DELL marka

Çalışma Ortamı

Çalışma Sıcaklığı /  Nem : 0℃-45℃/20%-95%(yoğunlaşmayan)

Depolama Sıcaklığı  / Nemi : -40℃～+60℃ / 5%～95% (yoğuşmasız)

Çalışma Gücü :  220VAC(±10%)50±3Hz (100VAC,110VAC,120VAC,200VAC)

Güç Tüketimi:  1.4 KW (max), 1.0KW(çalışıyorken)

Ses :  <58db

Boyut: (L)3146 x (W)1295 x(H)1648mm