SFE SD-300K DMR

(Sağlam İki Yönlü Dijital Lisanslı El Telsizi)

Güvenilir ve Dayanıklı Dijital El Telsizi (DMR / TDMA)

- Çift mod (Analog & Dijital) 1024 CH

- 1.8 inç renkli LCD ekran

- SMS desteği

- Dijital ses şifreleme

- Uzaktan öldürme/devralma/algılama

Ana Özellikler

- Bölge seçilebilir

- Dijital ve Analog arasında tarama

- Acil durum uyarısı

- Yüksek / Düşük güç çıkışı

- Göndergeç Zaman Sınırlayıcı (TOT –Zaman Aşımı Zamanlayıcısı)

- Otomatik pil tasarrufu

- Meşgul Kanalda Gönderme Uyarısı (BCL – Busy Channel Lockout)

- Yan Tuş Atama Programlanabilir

- VOX özelliği programlanabilir (10 seviye seçmeli)

- Geniş kapsama alanı

- Ses Komutu

- PC ile programlanabilme

Ana Özellikler (Dijital)

- Bireysel arama, Grup arama, Tüm aramalar

- Dijital ses şifreleme

- Uzaktan öldürme / etkinleştirme / algılama monitörü

- 2 slot özelliği ile 1 frekans ikiye bölünebilir.

Ana Özellikler (Analog)

- CTCSS/DCS kod

| GENEL ÖZELLİKLER |
| --- |
| Frekans Aralığı (MHz) | VHF136-174MHz / 220-260MHz /350-390MHz UHF400-470MHz |
| Kanal Sayısı | 1024 kanal (16 kanal x 64 grup) |
| Çalışma Gerilimi | 7.4V DC ± 10% |
| Kanal Aralığı | Analog: 25KHz/12.5KHz |
|  | Dijital: 12.5KHz |
| Anten Empedansı | 50 Ω |
| Batarya Kapasitesi | 2000mAH (Li-Ion Batarya) |
| Batarya Çalışma Süresi (5/5/90 görev döngüsü) | Analog : 15 saat Dijital:20 saat |
| Çalışma Sıcaklığı | -30 °C - +60 °C |
| Frekans Kararlılığı | ±0.5 ppm |
| Boyutlar (WxHxD) (projeksiyonlar hariç) | 53x33x116 mm |
| Ağırlık (anten&batarya dahil) | 250g |

| VERİCİ (ETSI EN 300 086 TEST STANDARTLARI) |
| --- |
| Bant Genişliği | 12.5KHz |
| RF Güç Çıkışı (Yüksek/Düşük) | VHF:5W/1W UHF:4W/1W |
| Modülasyon (4FSK) | 7K60FXD (sadece veri); 7K60FXW (veri & ses) |
| Sahte Emisyon | -36dB<1GHz, -30dB<1GHz, |
| Bitişik Kanal Gücü | ≥65dB |
| Uğultu & Ses | ≥45dB |
| Ses Yanıtı | +1 , -3dB (0.3,3KHz) |
| Dijital Ses Kaydedici | AMBE + 2TM |
| Modülasyon Bozukluğu | Daha az 3% |
| Frekans Kararlılığı | (+/-)0.5ppm |
| Dijital Protokol | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
| Modülasyon Sınırı | ±2.5@12.5KHz; ±5.0@25KHz; |

| ALICI (ETSI EN 300 086 TEST STANDARTLARI) |
| --- |
| Duyarlılık (12dB SINAD) | Analog:5% BER:0.20 V Dijital: 5% BER:0.25 V |
| Bitişik Kanal Seçiciliği | ≥55dB |
| Ara Modülasyon | ≥55dB |
| Sahte Yanıt Reddi | ≥55dB |
| Ses Yanıtı | +1 , -3dB (0.3,3KHz) |
| Uğultu & Ses | ≥40dB |
| Ses Bozulması | ≤3% |
| Ses Çıkışı | 750mW %5’ten daha az bozulma ile |

Yukarıdaki özellikler TIA/EIA-603’e göre test edilmiştir.

Yukarıdaki teknik özellikler,teknoloji geliştirme nedeniyle herhangi bir bildirimde bulunulmaksın değiştirilebilir.

Aksesuarlar